## SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

### Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

| Nummer: 2013 |
| --- |
| Datum: 20 augustus 2013 |
| Aan de voorzitter van de gemeenteraad. |
| Steller vragen: | BPA |
| Veilig Amersfoort ( www.veiligamersfoort.nl ) Aan: B&W van Amersfoort, ter attentie van de burgemeester, de heer L.M.M. Bolsius Geachte heer L.M.M. Bolsius, Op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad van Amersfoort, wil de BPA graag de volgende vragen aan het College van B&W stellen. Onderwerp: Waarom is Flehite aan het verzakken + het heien bij 45High in Feb. 2012. Inleiding: In de pers verscheen deze week het bericht dat een deel van museum Flehite aan het verzakken is. Tevens is de kade, welke zich nabij het museum bevindt verplaatst en beschadigd. In het bericht werd vermeld dat de kosten voor herstel door de Gemeente Amersfoort gedragen moeten worden aangezien het gebouw van de gemeente is. Als inwoners van Amersfoort vinden we dit een interessante case. Vermeld wordt bijvoorbeeld dat er tot de renovatie, uitgevoerd tussen 2007 en 2009, geen zichtbare schade te ontdekken was in de betreffende constructies. Na de renovatie (vervangen van houten vloeren voor betonnen exemplaren) is het gebouw gaan zetten en de kademuur gaan verplaatsen. Hoewel ik vind dat er nader onderzoek uitgevoerd moet worden, lijkt het er in dit geval sterk op dat de renovatie de oorzaak is voor de optredende problemen. Het vervangen van een houten- voor een betonnen vloer heeft een aanmerkelijke belastingverhoging tot gevolg wat direct zal leiden tot zettingen in de ondergrond. Het gebouw is hoogstwaarschijnlijk op staal gefundeerd. ( Voor de leken onder ons, dat betekend gewoon op het zand gefundeerd ) Tevens bevindt de kademuur zich dicht bij (binnen het invloedsgebied van) het gebouw. Een verhoging van de funderingsdruk zal resulteren in een verhoging van de horizontale gronddruk op de kademuur. Zowel de zettingen onder de fundering als de extra verplaatsingen door het vervormen van de kade hebben kunnen leiden tot schade aan het gebouw. Hoewel we de ins-en-outs van dit project niet kennen, lijkt het er sterk op dat er bij de voorbereiding van het werk in 2007 fouten zijn gemaakt dan wel zaken over het hoofd zijn gezien die wel degelijk beschouwd hadden moeten worden. De Burger Partij Amersfoort (BPA) wil er daarom op aandringen actie te ondernemen om de mogelijkheid te onderzoeken of deze schade verhaald kan worden op de ontwerpende partij dan wel de aannemer van destijds. Er wordt namelijk in de media te gemakkelijk vanuit gegaan dat de Gemeente voor deze kosten dient op te draaien. Heien bij 45High in Januari / Februari 2012. Ook is het de BPA uit eigen ervaring bekend dat tijdens het heien bij 45High in begin 2012 er forse trillingen waren speciaal in de oude binnenstad. (Lange Gracht, Breestraat enz. ) In het water bij Flehite kon je bovendien de trillingen waarnemen ! Bovendien heeft de BPA uit eigen waarneming kunnen vaststellen ( we hebben zelf op de brug gestaan !) dat het bruggetje van de Westsingel naar Flehite toe, duidelijk waarneembaar behoorlijk trilde en zelfs bewoog ! Nu staan de huizen in de Breestraat naast elkaar en houden op deze manier elkaar in evenwicht, maar dat geldt voor de hoek-panden van Flehite absoluut niet Bovenstaande levert voor de BPA de volgende vragen op: Is het College van bovenstaande feiten op de hoogte ? Is er voor start van de werkzaamheden in 2007 door het College een funderingsberekening uitgevoerd bij Flehite en de aanliggende panden ? Is er voor start van de werkzaamheden in 2007 door het College een stabiliteitsberekening uitgevoerd op de aanwezige kadeconstructie van Flehite ? Onder welke contractvorm is het werk bij Flehite destijds gegund: D&C, bestek? Welke stappen onderneemt de Gemeente om deze kosten te verhalen op de verantwoordelijke partijen? In geval van een gesloten uitvraag aan de aannemer: wie was de verantwoordelijk Wethouder en wie heeft de Gemeente geadviseerd bij dit werk? Is het College niet door vele omwonenden, ook uit de Breestraat en Lange Gracht, destijds gewaarschuwd voor overlast en trillingen tijdens het heien bij 45High begin 2002 ? Waarom heeft de afdeling VTH (Bouw en Woning Toezicht ) van de gemeente Amersfoort destijds pas na de Rechtszaak van de omwonenden, het Heien bij 45High stil gelegd ? Is het huidige College er van overtuigd dat de afdeling VTH - met de dezelfde huidige bemanning aan boord - de volgende keer wel eerder de werkzaamheden zullen laten stilleggen ? |
| In afwachting van uw beantwoording, de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA) Ruud Schulten Hans van Wegen |